## Slide 1: DHCP - DNS
Mehdi Maleki
2024

## Slide 2: DHCP - Router - Generic Sever

## Slide 3: DHCP – (Router-based) Router(config)#conf t Router(config)#ip dhcp pool myLan Router(dhcp-config)#network 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1 Router(dhcp-config)#exit Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

## Slide 4: DHCP – (Router-based) – another side Router(config)# Router(config)#ip dhcp pool myLan2 Router(dhcp-config)#network 192.168.2.1 255.255.255.0 Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1 Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.3 Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.2 Router(config-if)#ip helper-address 192.168.1.2 (dhcp server ip) – IMPORTANT!

## Slide 5: DHCP – (Server-based) – one side Router(config)# Router(config)#ip dhcp pool myLan2 Router(dhcp-config)#network 192.168.2.1 255.255.255.0 Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1 Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.3 Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.2